Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Проведение  мероприятий по реализации мер, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 2014 году

         Установка балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

         Промывка стояков и трубопроводов системы отопления;

При проведении работ по подготовке МКД ТСЖ «Колпинский оазис» к отопительному периоду 2014-2015г.г. проводились работы по промывке стояков и трубопроводов системы отопления и балансировка системы отопления.

         Ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС в подвальных помещениях с применением современных энергоэффективных материалов.

В 2014 году по адресам Б.Трудящихся, д.35, корп.1, д.35, корп.2, Заводской пр., д.44, д.48 производился частичный ремонт тепловой изоляции трубопроводов системы отопления с применением трубок из вспененного полиэтилена Термафлекс (Termaflex).

         Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы;

В 2014 году произведен косметический ремонт 19 лестничных клеток по адресам Заводской пр., д.40-1,2,7,8 пар., Б.Трудящихся, д.39-1,2,3,4,5,9,10,11 пар., Заводской пр., д.54-1,2,3,4,5,6,7 пар.. При проведении ремонта производился ремонт системы электроосвещения с заменой светильников и ламп накаливания на энергосберегающие. Замена перегоревших ламп накаливания по заявкам проживающих также производится на энергосберегающие.

         Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей;

         Установка входных дверей подвальных помещений и для выходов на чердаки и крыши;

В 2014 году были установлены металлические двери выхода на чердак по следующим адресам   Б.Трудящихся, д.35, корп.2-1,2,3,4,5 пар..

         Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах.

В 2014 году произведен косметический ремонт 19 лестничных клеток по адресам Заводской пр., д.40-1,2,7,8 пар., Б.Трудящихся, д.39-1,2,3,4,5,9,10,11 пар. , Заводской пр., д54-1,2,3,4,5,6,7 пар.. При проведении ремонта производился ремонт оконных блоков с установкой недостающих рам и заменой сломанных рам.

         Планируется модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе отопления в зависимости от температуры наружного воздуха;

         Планируется модернизация ИТП с установкой и настройкой аппаратуры автоматического управления параметрами воды в системе ГВС с заменой теплообменников и установкой аппаратуры автоматического управления;

         Замена трубопроводов и арматуры системы отопления;

         Замена трубопроводов и арматуры системы горячего и холодного водоснабжения;

В 2014 году в МКД ТСЖ «Колпинский оазис» выполнены работы по:

- замене арматуры систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, центрального отопления  в количестве 355 штук;

- ремонту трубопроводов систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, центрального отопления  в количестве 469 пм.

         Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

         Утепление потолка подвала;

         Утепление кровли и пола чердака;

         Заделка межпанельных и компенсационных швов в стенах здания;

В 2014 году выполнены работы по заделке межпанельных швов по адресам г.Колпино, Заводской пр., д.40 (310пм), Б.Трудящихся, д.39 (362пм).

|  Меры по снижению расходов на работы (услуги) |
| --- |
| ﻿ |  |  |
| Мероприятия, запланированные по снижению расходов за отчетный период | Периодичность либо дата выполнения мероприятия | Примечания |
| Размещение производственных участков и аварийных служб в пределах шаговой доступности от обслуживаемых домов | постоянно |  |
| Выполнение работ по ремонту, замене инженерных сетей и других профилактических работ, предупреждающих возникновение серьезных повреждений и соответственно больших затрат | постоянно |  |
| В целях экономии тепла в подъездах производится ремонт рам | постоянно |  |
| Производство работ по нормализации ТВР чердачных помещений | в межотопительный период |  |
| Установка регулировочных клапанов на тепловых узлах | в межотопительный период |  |