Фактические признаки износа конструктивных элементов жилого здания и внутридомовых инженерных сетей по адресу ул.Доблести, д.7, корпус 1, литера А

Таблица 1

| Наименование конструктивных элементов | Признаки износа | Количественная оценка признаков износа |
| --- | --- | --- |
| Фундамент свайный с железобетонным ростверком | -мелкие трещины в цоколе | Ширина раскрытия трещин до 5 мм. |
| Стены кирпичные, монолитный железобетон, керамическая плитка ( фасад) | - мелкие единичные трещины и местные выбоины в керамике | Ширина трещин менее 3 мм |
| Крыши из сборных железобетонных панелей | -мелкие единичные трещины в панелях | Ширина трещин до 2 мм. |
| Кровля рулонная(изопласт) | -без видимых дефектов |  |
| Лестницы железобетонные сборные (внутренние) | -без видимых дефектов |  |
| Проемы оконные (металлопластик) | -без видимых дефектов |  |
| Проемы дверные (из металлопластика, металла, деревянные) | -без видимых дефектов |  |
| Внутренняя отделка | - местами загрязнение окрасочного слоя; - волосяные трещины в местах сопряжения потолков и стен. | - состояние удовлетворительное |

Фактические признаки износа внутридомовых инженерных сетей

Таблица 2

| Наименования внутридомовых инженерных сетей | Признаки износа |
| --- | --- |
| Система центрального отопления | -без видимых дефектов |
| Система горячего водоснабжения | -без видимых дефектов |
| Система холодного водоснабжения | -без видимых дефектов |
| Система канализации и водостоков | -без видимых дефектов |
| Система электроснабжения | -без видимых дефектов |
| Мусоропровод | -не используется |
| Водомерный узел | -помещение водомерного узла чистое, защищено от проникновения грунтовых вод |

Фактические признаки износа конструктивных элементов жилого здания и внутридомовых инженерных сетей по адресу ул.Доблести, д.7, корпус 2, литера А

Таблица 1

| Наименование конструктивных элементов | Признаки износа | Количественная оценка признаков износа |
| --- | --- | --- |
| Фундамент свайный с железобетонным ростверком | -мелкие трещины в цоколе | Ширина раскрытия трещин до 5 мм. |
| Стены кирпичные, монолитный железобетон, керамическая плитка ( фасад) | - мелкие единичные трещины и местные выбоины в керамике | Ширина трещин менее 3 мм |
| Крыши из сборных железобетонных панелей | -мелкие единичные трещины в панелях | Ширина трещин до 2 мм. |
| Кровля рулонная(изопласт) | -без видимых дефектов |  |
| Лестницы железобетонные сборные (внутренние) | -без видимых дефектов |  |
| Проемы оконные (металлопластик) | -без видимых дефектов |  |
| Проемы дверные (из металлопластика, металла, деревянные) | -без видимых дефектов |  |
| Внутренняя отделка | - местами загрязнение окрасочного слоя; - волосяные трещины в местах сопряжения потолков и стен. | - состояние удовлетворительное |

Фактические признаки износа внутридомовых инженерных сетей

Таблица 2

| Наименования внутридомовых инженерных сетей | Признаки износа |
| --- | --- |
| Система центрального отопления | -без видимых дефектов |
| Система горячего водоснабжения | -без видимых дефектов |
| Система холодного водоснабжения | -без видимых дефектов |
| Система канализации и водостоков | -без видимых дефектов |
| Система электроснабжения | -без видимых дефектов |
| Мусоропровод | -не используется |
| Водомерный узел | -помещение водомерного узла чистое, защищено от проникновения грунтовых вод |